## 浙江大学继续教育学院

## 视频会议系统采购文件

- 项目信息

| 项目名称 | 视频会议系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SCEZJU-JZ-2019006 |
| 项目内容 | 相关视频会议系统的采购和安装服务 |
| 项目预算 | 4.5万元 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |

- 投标要求

- 参加应标厂商的资格要求

（1）国内具有独立法人资格；

（2）有相当的技术力量和经济实力；

（3）售后服务能力强；

（4）社会信誉好；

- 投标响应文件的签署及递交

（1）投标响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。

（2）所有投标响应文件均须由投标响应方盖章，并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，投标响应方应写全称。

（3）投标响应文件(商务和技术)要求详细说明投标公司情况、产品技术偏离表、安装实施以及优惠方案等，其中文件正本一份，副本五份（建议采用双面打印）。应将文件正本和副本分别用信封密封，并在封皮上标明采购编号、采购项目名称、投标响应方名称及“正本”或“副本”字样，并同时提交给现场人员。

（4）投标报价应包括系统安装所需的施工、交通运输、通信、设备备件及技术服务等所有费用，不得以任何理由增加费用。如果单价和总价不符，以单价为准。

（5）投标响应方应在负责所投标项产品的基础上，以用户为中心，承诺无推诿原则，保证用户项目的顺利实施。

- 采购内容及指标

表1.  采购设备清单及指标要求

| 序号 | 设备名称 | 指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 视频会议系统 | 包括1个高清视频会议终端、1个高清摄像机、1个桌面麦克风及相关遥控器等配件，具体如下： 视频会议终端 视频输入HDMI≧1，输出HDMI≧2，支持1080P 60帧/秒，支持H.263和H.264； 音频LINE输入≧1，麦克风输入≧2；LINE输出≧1；支持G.711、G.722、G.722.1、64 kbps AAC-LD ； 支持H.323以及SIP会议协议； 支持H.329以及BFCP双流协议； 配置千兆以太网接口； 高清摄像机 12倍光学变焦；配置HDMI输出接口；具备全高清1080P分辨率下60/50/30/25帧/秒图像捕捉能力；增强白平衡、自动人脸识别功能。 桌面麦克风 规格型号：全向桌面麦克风 频率响应：80 Hz～15 kHz，+/- 6 dB； 信噪比：≧60 dB； 其他：支持静音按键功能； 适用性：可接入本项目视频会议终端使用； | 1套 |
|  | 液晶电视 | 型号规格：65寸LED液晶电视 分辨率：超高清4K，支持3840*2160； 显示：16:9，支持HDR； 接口：HDMI2.0≧2，USB2.0≧1； 网络：支持WiFi； 适用性：适用本项目移动支架安装。 | 1台 |
|  | 移动支架推车 | 型号规格：黑色，加粗双立柱； 适用电视尺寸 55英寸、60英寸、65英寸、70英寸及75英寸； 最大承重：≧90KG 上下调节度：1350～1650mm 适用性 可固定安装本项目液晶电视，以及提供托盘安装会议终端和摄像机； | 1台 |
|  | 视频会议接入服务 | 接入学校视频会议服务平台，并提供5个视频会议软终端账号和5方会议系统的1年使用服务。 | 1项 |

- 服务要求

1. 做好本项目相关设备的采购、安装和调试运行。其中，设备间必要的连接（包括各类控制线、音视频线缆和网线等），以及安装附件（如电视支架和电源插座等）需由供应商负责提供。

2.  针对本项目采购的设备，均提供3年免费的设备维保和技术服务，维保期自项目验收合格之日起开始计算，重要部件更换时间4小时内。

3. 免费提供相关管理培训，培训内容至少包括设备维护、管理和软件应用等，同时提供相应的项目实施和验收报告等。

4. 在项目维保服务期内，供应商免费提供应急的备用设备，以保障用户视频会议系统的正常开展。

5. 供应商应在负责项目集成的基础上，承诺无推诿原则，以用户为中心，保障项目的顺利实施。

## 评标细则

综合考虑公司实力经验、投标产品方案、价格、服务优惠等因素，具体评标细则如下：

1、应标公司的经验和实力情况，主要包括公司综合实力、资质、同类项目建设经验等方面的因素，所占分值10分。

评审要点为：

- 应标公司的综合实力和信誉等情况；

- 从事同类项目建设的有关业绩；

- 投标文件整体质量评价；

2、技术方案，主要包括应标方案与需求的吻合程度等方面的因素，所占分值40分；

评审要点为：

（1）对项目的理解；

（2）产品配置、技术指标及功能与采购要求符合程度；

（3）产品的先进性及可靠性；

（4）实施方案的合理性及规范性；

（5）项目配置人员的工作经历、类似项目经验和资质情况。

3、服务承诺和优惠，主要包含服务承诺及优惠等方面的因素，所占分值10分；

评审要点为：

（1）服务响应时间及承诺；

（2）备品备件及易耗品的准备情况与更换响应时间；

（3）培训计划；

（4）其他优惠措施；

4、价格，所占分值40分；

采用综合评分法，价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

## 开标时间

1、开标时间

2019年7月19日上午10时，地点：浙江大学华家池校区中心南楼315会议室。

2、投标文件递交

请将投标文件递交至浙江大学华家池校区中心南楼315会议室，截止时间为2019年7月19日上午10时止。

## 采购联系

- 联系人

陈立，电子邮箱：yc_cl@zju.edu.cn ；

联系电话：0571-86971191，18667136377；

- 联系地址

杭州市江干区凯旋路268号

浙江大学华家池校区中心南楼317室（邮编 310029）